專利的微量透析儀

透析(Dialysis)是其中一種顯為人知用來改變溶解高分子成分的方法 ,例如:使用半透性薄膜得到蛋白質,DNA溶解後,所欲留住的成份近來,採用各種celluloses作成的透析膜分子量,100~500,000 daltons範圍;透析膜的MWCO範圍分布很廣,能夠保留欲留的大分子及去除不需要的小分子。

Sample loss及dialysis efficiency是透析實驗中使用在small sample volume的兩大主要課題。 通常,任一檢體量的透析實驗,都會在透析管中發生檢體Lose;在操控微量檢體時,極易有失去重要sample的風險。 我們在Bio-Tech裡面設計了新的OMS102,可以發揮檢體回收率及透析效率的極大功能。 操作OMS102非常簡單,有效率;使用OMS102時,不需要許多配備, 磁性棒及攪拌機 。 藉由專利設計的擺動式馬達可轉動sample holder,讓擺動達成攪動液體的動作;擺動的頻率能夠與各種分子量薄膜的特性相互配合; sample holder的擺動能夠增加透析的速度,及混合透析槽裡面的sample solution。

OMS102使微量透析更省力;你可以藉由以下方法來進行透析實驗 : (在透析槽中倒入你欲使用的buffer solution

(選擇適合的分子量透析管

(將 samples放入透析管中;然後,

(壓下start鍵,啟動OMS102

當設定時間終了時,OMS102會自動停止,並發出20秒鐘的警鈴,以提醒使用者實驗以完成;透析可以在短時間內完成。