負壓隔離運送艙26項主要特色：

1. 負壓環境（即使隔離艙有破裂，也因為負壓，污染源是向內吸吹；還是可維持完全阻隔高感染性之傳播）

2. 病患有很好之視野，不會讓病人產生圍籬壓迫的感覺。

3. 因為清澈透明的隔離艙，可讓醫護人員全程監視病患。

4. 可攜帶方式移動或增加折疊式推車。

5. 支撐架構為鋁合金，輕巧便於輸送。

6. 空氣入口及出口都採用能抗逆流之高安全效率之濾網。

7. 完全阻隔微生物之濾網，過濾效率在0.2μ～2μ之間達99.997％

8. 直流式可充電電池，可維持6小時負壓隔離艙操作或有備份電池則可延長12小時運轉。

9. 電池低電位時會發出聲音及燈光警示。

10. 隔離艙尺寸同標準擔架大小，適合救護車或其他病床推車

11. 有安全無微生物曝露之病患進入設計，可配合P3隔離床做完全不曝露連接。

12. 安全的底部強仞設計。

13. 可有心電圖導線、氧氣管、呼吸管等..傳入設計，可避免病人呼吸道噴出物。

14. 在艙內可執行靜脈注射功能設計。

15. 從外界傳輸物質到隔離艙也不會破壞微生物阻絕系統。

16. 附加初級網片，保護主網片。

17. 內有床墊組。

18. 外部有特殊把手與環套，方便搬運病人。

19. 艙內有儲存醫療用品架。

20. 可更換8個長臂手套，可同時讓醫護人員進行診療或看護

21. 有充電器設計

22. 附有隔離艙保養組

23. 空氣交換次數，達5次

24. 甚至發生壓力喪失，隔離艙還是可以維持很安全之環境

25. 世界上有很知名之衛生單位獲研究機構採用 如美國P4實驗室均採用

26. 原廠專業人員做面對面之訓練及充分之諮詢